二十二、速率計

1. 實施時間及適用範圍：

1.1 中華民國九十五年七月一日起，新型式之M1、N1、L1及L3類車輛及中華民國九十七年七月一日起，各型式之M1、N1、L1、L2、L3及L5類車輛，其速率計應符合本項規定。

1.2 中華民國九十七年一月一日起，新型式之M2、M3及N2、N3類車輛及中華民國九十九年一月一日起，各型式之M2、M3及N2、N3類車輛，其速率計應符合本項規定。

2. 速率計之適用型式及其範圍認定原則：

2.1 車種代號相同。

2.2 軸組型態相同。

2.3 廠牌及車輛型式系列相同。

2.4 底盤車軸組型態相同。

2.5 底盤車廠牌相同。

2.6 底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

2.7 若以底盤車代替完成車執行本項全部或部分檢測時，其適用型式及其範圍認定原則：

2.7.1 底盤車軸組型態相同。

2.7.2 底盤車廠牌相同。

2.7.3 底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

3. 速率計應具有公制單位，且其顯示應位於駕駛人直接視野區且應於日夜均清晰可見。

4. 速率計刻度從有指示數字之第一刻度起應為一、二、五或一０km/h(公里/小時) 之間隔。

5. 速率值指示間隔：

5.1 速率計標度盤最高值未超過二００公里/小時者，速率值指示間隔應不超過二０公里/小時；標度盤最高值超過二００公里/小時者，速率值指示間隔應不超過三０公里/小時。

5.2 L1、L2類車輛之標度盤最高值不得超過八０公里/小時，且速率值指示間隔應不超過一０公里/小時。

6. 以無載條件(空車重+駕駛員+必要儀器)且依下列速率測試，指示速率必須永不少於真實速率且速率計標度盤指示之速率(V1)與真實速率(V2)間應滿足關係：

| 製造廠宣告最大速率(Vmax) (km/h) | 測試速率(V1) (km/h) |
| --- | --- |
| Vmax≦45 | 80% Vmax |
| 45 < Vmax≦100 | 40km/h與 80% Vmax (若80% Vmax大於55 km/h才需進行測試) |
| 100 < Vmax≦150 | 40km/h、80km/h與80% Vmax(若80% Vmax大於100 km/h才需進行測試) |
| 150 < Vmax | 40km/h、80km/h與120km/h |