二十八、輪胎

1. 實施時間及適用範圍：

1.1 中華民國九十五年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之新型式輪胎及中華民國九十七年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之各型式輪胎，應符合本項規定。

1.2 使用於N1類車輛之新製氣壓胎，其應就本項4.或5.之規定擇一符合。

1.3 除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗者，得免符合本項「輪胎」規定。

1.4 申請逐車少量車型安全審驗之車輛，得免符合本項「輪胎」規定。

2. 名詞釋義

2.1 雪地胎(snow tyre)：是指其胎面花紋專為泥濘或雪地行駛所設計，其胎塊或花紋溝之間隔都比一般正常輪胎要寬大。

2.2 交叉層外胎(bias-ply tire)或稱對角線簾布層外胎(Diagonal ply tire)：是指胎體部簾布層對胎面部中心線斜向配置其角度小於九０度，其輪胎構造代號為”D”。

2.3 交叉層環帶外胎(Belted bias tire)：為一充氣外胎，其基本構造與交叉層外胎相同，惟於胎體上加上襯環帶使其緊缚。其輪胎構造代號為”B”。

2.4 徑向層外胎(Radial)：是指其胎體內之簾布層延伸至胎唇部而簾布層與胎面部之中心線成九０度或近於九０度疊置而成，布層上加襯環帶使其緊缚。其輪胎構造代號為”R”

2.5 強化型輪胎(Reinforced)或超負載型輪胎(Extra Load)：是描述氣壓輪胎之胎體結構能承受超越一般標準之輪胎。

2.6 應急用備胎(Temporary use spare tyre)：是指此種輪胎不同於一般裝用於車輛上正常使用之輪胎，此輪胎僅適用於受限制之狀況下暫時使用。

2.7 T型應急用備胎(T-type temporary use spare tyre)：此種應急用備胎其充氣壓力高於一般正常用之輪胎。

2.8 簾紗(Cord)：是指組構簾布層之裝置。

2.9 簾布層(Ply)：是指多層由橡膠混合纖維所組成簾布之意思。

2.10簾紗胎體層(Carcass)：是指氣壓輪胎之骨架部分，除了胎面及橡膠胎邊外，當充氣時可支撐負載之結構。

2.11 胎面(Tread)：是指接觸地面之部分，並可保護"簾紗胎體層"抵抗可能之機械損傷，以及促成與地面服貼。

2.12 截面寬度(S)(Section width)：是指輪胎充氣狀況下，於胎邊外部算起之直線寬度，需扣除兩側之花紋或文字等突出等部分。

2.13 總寬度(Over-all width)：是指輪胎充氣狀況下，於胎邊外部算起之直線寬度，並包含兩側之花紋或文字等突出等部分。

2.14 截面高度(H)(Section height) ：指輪胎外徑與標稱輪圈直徑間差值之一半。

2.15 扁平比(Ra)(Nominal aspect ratio)：指輪胎截面高度除以輪胎截面寬度之比值。

2.16 輪胎外徑(D)(Outer diameter)：指新製輪胎充氣後所量測之輪胎直徑部分。

2.17 輪圈(Rim)：指提供裝置外胎及內胎組裝一起，或可裝置無內胎使其固定之輪圈。

2.18 標稱輪圈直徑(d)(Nominal rim diameter)：指在輪胎充氣下，量測其輪圈之直徑。d值代號及其數值(單位：mm)如下：

| 代號 | 數值 | 代號 | 數值 | 代號 | 數值 | 代號 | 數值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 203 | 16 | 406 | 25 | 635 | 26 | 660 |
| 9 | 229 | 17 | 432 | 14.5 | 368 | 28 | 711 |
| 10 | 254 | 18 | 457 | 16.5 | 419 | 30 | 762 |
| 11 | 279 | 19 | 482 | 17.5 | 445 |  |  |
| 12 | 305 | 20 | 508 | 19.5 | 495 |  |  |
| 13 | 330 | 21 | 533 | 20.5 | 521 |  |  |
| 14 | 356 | 22 | 559 | 22.5 | 572 |  |  |
| 15 | 381 | 24 | 610 | 24.5 | 622 |  |  |

2.19 速度代號(Speed category)：指輪胎可承受之最高速度，其表示符號如下：

| 速度代號表示 | 最高速度(公里/小時) | 速度代號表示 | 最高速度(公里/小時) |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 80 | R | 170 |
| G | 90 | S | 180 |
| J | 100 | T | 190 |
| K | 110 | U | 200 |
| L | 120 | H | 210 |
| M | 130 | V | 240 |
| N | 140 | W或Z | 270 |
| P | 150 | Y或Z | 300 |
| Q | 160 |  |  |

2.20 理論輪圈(Theoretical rim)：指理論輪圈其假設寬度相當於x倍輪胎截面寬度，其x值依製造工廠所訂。

2.21 載重能力指數(Load capacity index)：如下表所示，其中A：載重能力指數，B：最大負載質量(公斤)

| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 45 | 41 | 145 | 82 | 475 | 123 | 1550 | 164 | 5000 |
| 1 | 46.2 | 42 | 150 | 83 | 487 | 124 | 1600 | 165 | 5150 |
| 2 | 47.5 | 43 | 155 | 84 | 500 | 125 | 1650 | 166 | 5300 |
| 3 | 48.7 | 44 | 160 | 85 | 515 | 126 | 1700 | 167 | 5450 |
| 4 | 50 | 45 | 165 | 86 | 530 | 127 | 1750 | 168 | 5600 |
| 5 | 51.5 | 46 | 170 | 87 | 545 | 128 | 1800 | 169 | 5800 |
| 6 | 53 | 47 | 175 | 88 | 560 | 129 | 1850 | 170 | 6000 |
| 7 | 54.5 | 48 | 180 | 89 | 580 | 130 | 1900 | 171 | 6150 |
| 8 | 56 | 49 | 185 | 90 | 600 | 131 | 1950 | 172 | 6300 |
| 9 | 58 | 50 | 190 | 91 | 615 | 132 | 2000 | 173 | 6500 |
| 10 | 60 | 51 | 195 | 92 | 630 | 133 | 2060 | 174 | 6700 |
| 11 | 61.5 | 52 | 200 | 93 | 650 | 134 | 2120 | 175 | 6900 |
| 12 | 63 | 53 | 206 | 94 | 670 | 135 | 2180 | 176 | 7100 |
| 13 | 65 | 54 | 212 | 95 | 690 | 136 | 2240 | 177 | 7300 |
| 14 | 67 | 55 | 218 | 96 | 710 | 137 | 2300 | 178 | 7500 |
| 15 | 69 | 56 | 224 | 97 | 730 | 138 | 2360 | 179 | 7750 |
| 16 | 71 | 57 | 230 | 98 | 750 | 139 | 2430 | 180 | 8000 |
| 17 | 73 | 58 | 236 | 99 | 775 | 140 | 2500 | 181 | 8250 |
| 18 | 75 | 59 | 243 | 100 | 800 | 141 | 2575 | 182 | 8500 |
| 19 | 77.5 | 60 | 250 | 101 | 825 | 142 | 2650 | 183 | 8750 |
| 20 | 80 | 61 | 257 | 102 | 850 | 143 | 2725 | 184 | 9000 |
| 21 | 82.5 | 62 | 265 | 103 | 875 | 144 | 2800 | 185 | 9250 |
| 22 | 85 | 63 | 272 | 104 | 900 | 145 | 2900 | 186 | 9500 |
| 23 | 87.5 | 64 | 280 | 105 | 925 | 146 | 3000 | 187 | 9750 |
| 24 | 90 | 65 | 290 | 106 | 950 | 147 | 3075 | 188 | 10000 |
| 25 | 92.5 | 66 | 300 | 107 | 975 | 148 | 3150 | 189 | 10300 |
| 26 | 95 | 67 | 307 | 108 | 1000 | 149 | 3250 | 190 | 10600 |
| 27 | 97 | 68 | 315 | 109 | 1030 | 150 | 3350 | 191 | 10900 |
| 28 | 100 | 69 | 325 | 110 | 1060 | 151 | 3450 | 192 | 11200 |
| 29 | 103 | 70 | 335 | 111 | 1090 | 152 | 3550 | 193 | 11500 |
| 30 | 106 | 71 | 345 | 112 | 1120 | 153 | 3650 | 194 | 11800 |
| 31 | 109 | 72 | 355 | 113 | 1150 | 154 | 3750 | 195 | 12150 |
| 32 | 112 | 73 | 365 | 114 | 1180 | 155 | 3875 | 196 | 12500 |
| 33 | 115 | 74 | 375 | 115 | 1215 | 156 | 4000 | 197 | 12850 |
| 34 | 118 | 75 | 387 | 116 | 1250 | 157 | 4125 | 198 | 13200 |
| 35 | 121 | 76 | 400 | 117 | 1285 | 158 | 4250 | 199 | 13600 |
| 36 | 125 | 77 | 412 | 118 | 1320 | 159 | 4375 | 200 | 14000 |
| 37 | 128 | 78 | 425 | 119 | 1360 | 160 | 4500 |  |  |
| 38 | 132 | 79 | 437 | 120 | 1400 | 161 | 4625 |  |  |
| 39 | 136 | 80 | 450 | 121 | 1450 | 162 | 4750 |  |  |
| 40 | 140 | 81 | 462 | 122 | 1500 | 163 | 4875 |  |  |

3. 輪胎之適用型式及其範圍認定原則：

3.1廠牌。

3.2 標稱扁平比。

3.3 使用類別(一般道路、雪地或暫時使用)。

3.4 結構(交叉層外胎、交叉層環帶外胎、徑向層外胎)。

3.5 適用車種。

4. 主要供M1、N1、O1及O2類車輛使用(其他車種亦可使用)之新製氣壓胎：

4.1 一般規範：

4.1.1 輪胎應具有下述標示：

4.1.1.1 ”標稱截面寬度”(除以下表首欄方式標示尺寸之輪胎外，其寬度需以公釐表示)。

4.1.1.1.1 對角線結構輪胎：

| 尺寸 | 量測輪圈寬度代碼 | 輪胎外徑(公釐) | 輪胎截面寬度(公釐) | 標稱輪圈直徑 ”d” (公釐) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Super Ballon Series |
| 4.80-10 5.20-10 5.20-12 5.60-13 5.90-13 6.40-13 5.20-14 5.60-14 5.90-14 6.40-14 5.60-15 5.90-15 6.40-15 6.70-15 7.10-15 7.60-15 8.20-15 | 3.5 3.5 3.5 4 4 4.5 3.5 4 4 4.5 4 4 4.5 4.5 5 5.5 6 | 490 508 558 600 616 642 612 626 642 666 650 668 692 710 724 742 760 | 128 132 132 145 150 163 132 145 150 163 145 150 163 170 180 193 213 | 254 254 305 330 330 330 356 356 356 356 381 381 381 381 381 381 381 |
| Low Section Series |
| 5.50-12 6.00-12 7.00-13 7.00-14 7.50-14 8.00-14 6.00-15L | 4 4.5 5 5 5.5 6 4.5 | 552 574 644 668 688 702 650 | 142 156 178 178 190 203 156 | 305 305 330 356 356 356 381 |
| Super Low Section Series註 |
| 155-13/6.15-13 165-13/6.45-13 175-13/6.95-13 155-14/6.15-14 165-14/6.45-14 175-14/6.95-14 185-14/7.35-14 195-14/7.75-14 | 4.5 4.5 5 4.5 4.5 5 5.5 5.5 | 582 600 610 608 626 638 654 670 | 157 167 178 157 167 178 188 198 | 330 330 330 356 356 356 356 356 |
| Ultra Low Section |
| 5.9-10 6.5-13 6.9-13 7.3-13 | 4 4.5 4.5 5 | 483 586 600 614 | 148 166 172 184 | 254 330 330 330 |

註：下列尺寸標示亦可接受：185-14/7.35-14或185-14或7.35-14或7.35-14/185-14。

4.1.1.1.2 公制系列-徑向層：

| 尺寸 | 量測輪圈寬度代碼 | 輪胎外徑(公釐) | 輪胎截面寬度(公釐) | 標稱輪圈直徑 ”d” (公釐) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 R 10 | 3.5 | 459 | 127 | 254 |
| 145 R 10 | 4 | 492 | 147 | 254 |
| 125 R 12 | 3.5 | 510 | 127 | 305 |
| 135 R 12 | 4 | 522 | 137 | 305 |
| 145 R 12 | 4 | 542 | 147 | 305 |
| 155 R 12 | 4.5 | 550 | 157 | 305 |
| 125 R 13 | 3.5 | 536 | 127 | 330 |
| 135 R 13 | 4 | 548 | 137 | 330 |
| 145 R 13 | 4 | 566 | 147 | 330 |
| 155 R 13 | 4.5 | 578 | 157 | 330 |
| 165 R 13 | 4.5 | 596 | 167 | 330 |
| 175 R 13 | 5 | 608 | 178 | 330 |
| 185 R 13 | 5.5 | 624 | 188 | 330 |
| 125 R 14 | 3.5 | 562 | 127 | 356 |
| 135 R 14 | 4 | 574 | 137 | 356 |
| 145 R 14 | 4 | 590 | 147 | 356 |
| 155 R 14 | 4.5 | 604 | 157 | 356 |
| 165 R 14 | 4.5 | 622 | 167 | 356 |
| 175 R 14 | 5 | 634 | 178 | 356 |
| 185 R 14 | 5.5 | 650 | 188 | 356 |
| 195 R 14 | 5.5 | 666 | 198 | 356 |
| 205 R 14 | 6 | 686 | 208 | 356 |
| 215 R 14 | 6 | 700 | 218 | 356 |
| 225 R 14 | 6.5 | 714 | 228 | 356 |
| 125 R 15 | 3.5 | 588 | 127 | 381 |
| 135 R 15 | 4 | 600 | 137 | 381 |
| 145 R 15 | 4 | 616 | 147 | 381 |
| 155 R 15 | 4.5 | 630 | 157 | 381 |
| 165 R 15 | 4.5 | 646 | 167 | 381 |
| 175 R 15 | 5 | 660 | 178 | 381 |
| 185 R 15 | 5.5 | 674 | 188 | 381 |
| 195 R 15 | 5.5 | 690 | 198 | 381 |
| 205 R 15 | 6 | 710 | 208 | 381 |
| 215 R 15 | 6 | 724 | 218 | 381 |
| 225 R 15 | 6.5 | 738 | 228 | 381 |
| 235 R 15 | 6.5 | 752 | 238 | 381 |
| 175 R 16 | 5 | 686 | 178 | 406 |
| 185 R 16 | 5.5 | 698 | 188 | 406 |
| 205 R 16 | 6 | 736 | 208 | 406 |

4.1.1.1.3 “45”系列-在TR公制5度輪圈上之徑向層外胎：

| 尺寸 | 量測輪圈寬度(公釐) | 輪胎外徑(公釐) | 輪胎截面寬度(公釐) |
| --- | --- | --- | --- |
| 280/45 R 415 | 240 | 661 | 281 |

4.1.1.2 “標稱輪圈直徑”(數字代號，或數值/單位：公釐)。

4.1.1.3 ”輪胎構造代號”。

4.1.2 本項規範不適用於古董車及競賽用車輛所使用之輪胎。

4.2 .檢測方法：

4.2.1 高速性能測試：

4.2.1.1 對於適用於速度超過三００公里/小時，速度代號為ZR之輪胎，其高速性能測試應依照其胎邊標示值進行。

4.2.1.2 測試前準備：

4.2.1.2.1 將新輪胎裝置於測試用標準輪圈上。

4.2.1.2.2 將輪胎充氣，其氣壓如下所述：

| 速度 等級 | “交叉層外胎”或稱 ”對角線簾布層外胎” | 徑向層外胎 | 交叉層環帶外胎 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 簾布層數 | 標準 | 強化 | 標準 |
|  | 4 | 6 | 8 |  |  |  |
| L,M,N P,Q,R,S T,U,H V W Y | 2.3 2.6 2.8 3.0 - - | 2.7 3.0 3.2 3.4 - - | 3.0 3.3 3.5 3.7 - - | 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.2 | 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.6 | - 2.6 2.8 - - - |

4.2.1.2.3 Ｔ型備胎需充氣至四‧二bar。

4.2.1.2.4 製造廠可說明要求不同於上述氣壓之理由，並依此調整氣壓。

4.2.1.2.5 測試輪胎與輪圈組合後，應先靜置於測試間三小時以上。

4.2.1.2.6 再調整壓力至前述4.2.1.2.2~4.2.1.2.4要求之氣壓標準。

4.2.1.3 測試過程：

4.2.1.3.1 將輪胎及輪圈裝置於測試軸上，並將其施壓置於測試鋼輪之平滑表面上，其鋼輪之直徑為一‧七公尺(正負一％)或二公尺(正負一％)。

4.2.1.3.2 施予測試軸如下之負載：

4.2.1.3.2.1 速度代號L到H之輪胎：相當於載重能力指數最大負載之八０％。

4.2.1.3.2.2 速度代號為V之輪胎，相當於載重能力指數最大負載之七三％。

4.2.1.3.2.3 速度代號為W或Y之輪胎，相當於載重能力指數最大負載之六八％。

4.2.1.4 測試中輪胎胎壓不可調整，其負載必須保持一定。

4.2.1.5 測試期間，測試實驗室室溫必須保持在攝氏二０度與攝氏三０度間，假使輪胎製造廠同意可提高其測試實驗室室溫。

4.2.1.6 開始執行測試時，不可違反下列規定：

4.2.1.6.1 須在一０分鐘內從速度零加速到初期速度。

4.2.1.6.2 初期測試速度：在測試鋼輪之直徑為一‧七公尺(正負一％)時，為輪胎所標示之最高輪胎速度減少四０公里/小時；在測試鋼輪之直徑為二公尺(正負一％)時，則為減少三０公里/小時。

4.2.1.6.3 接著增加速度，以每一０公里/小時為單位上升至最高測試速度。

4.2.1.6.4 除了最後一階段，每個階段速度測試一０分鐘。

4.2.1.6.5 最後一階段之速度測試持續二０分鐘。

4.2.1.6.6 最高測試速度：在測試鋼輪之直徑為一‧七公尺(正負一％)時，為輪胎所標示之最高輪胎速度減少一０公里/小時；或測試鋼輪之直徑為二公尺(正負一％)，輪胎所標示之最高輪胎速度。

4.2.1.6.7 然而，適用於時速最高三００公里/小時之輪胎，其初期速度階段之測試時間為二０分鐘，最高速度階段測試時間為一０分鐘。

4.2.1.7 若使用不同於上述之方法，需被證實具有相同效果。

4.3 檢測基準：

4.3.1 高速性能測試：

4.3.1.1 輪胎在進行過高速性能測試後，不得有胎面脫落、簾布層脫離、簾布纖維剝離、輪胎爆裂或是簾布纖維斷裂等情形。

4.3.1.2 對於標示等級為Y之輪胎，經過高速性能測試後，若局部爆裂係由特定測試設備及條件所導致，則視為合格。

5. 主要供M2、M3、N、O3及O4類車輛使用(其他車種亦可使用)之新製氣壓胎：

5.1 本項規範不適用於標示為使用在速度低於八０公里/小時車輛之輪胎。

5.2 一般規範：輪胎應具有下述標示：

5.2.1 ”標稱截面寬度”(除以下表首欄方式標示尺寸之輪胎外，其寬度需以公釐表示)。

5.2.1.1 安裝於五度深底輪圈或廣幅平底輪圈且標示尺寸代碼者-徑向層及對角線結構者。

| 輪胎尺寸標示 (+) | 量測輪圈 寬度代碼 | 標稱輪圈直徑”d”(公釐) | 輪胎外徑 D (公釐) | 截面寬度 S (公釐) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 徑向層 | 對角線結構 | 徑向層 | 對角線結構 |
| Std. Series 4.00R8(*) 4.00R10(*) 4.00R12(*) 4.50R8(*) 4.50R10(*) 4.50R12(*) 5.00R8(*) 5.00R10(*) 5.00R12(*) 6.00R9 6.00R14C 6.00R16(*) 6.50R10 6.50R14C 6.50R16(*) 6.50R20(*) 7.00R12 7.00R14C 7.00R15(*) 7.00R16C 7.00R16 7.00R20 7.50R10 7.50R14C 7.50R15(*) 7.50R16(*) 7.50R17(*) 7.50R20 8.25R15 8.25R16 8.25R17 8.25R20 9.00R15 9.00R16(*) 9.00R20 10.00R15 10.00R20 10.00R22 11.00R16 11.00R20 11.00R22 11.00R24 12.00R20 12.00R22 12.00R24 13.00R20 14.00R20 14.00R24 16.00R20 80 Series 12/80 R 20 13/80 R 20 14/80 R 20 14/80 R 24 14.75/80 R 20 15.5/80 R 20 | 2.50 3.00 3.00 3.50 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 4.00 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 6.50 7.00 7.50 7.50 7.50 6.50 8.00 8.00 8.00 8.50 8.50 8.50 9.00 10.00 10.00 13.00 8.50 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 | 203 254 305 203 254 305 203 254 305 229 356 406 254 356 406 508 305 356 381 406 406 508 254 356 381 406 432 508 381 406 432 508 381 406 508 381 508 559 406 508 559 610 508 559 610 508 508 610 508 508 508 508 610 508 508 | 414 466 517 439 490 545 467 516 568 540 626 728 588 640 742 860 672 650 746 778 784 892 645 686 772 802 852 928 836 860 886 962 840 912 1018 918 1052 1102 980 1082 1132 1182 1122 1174 1226 1176 1238 1340 1370 1008 1048 1090 1192 1124 1158 | 414 466 517 439 490 545 467 516 568 540 625 730 588 650 748 - 672 668 752 778 774 898 645 692 772 806 852 928 836 860 895 970 840 900 1012 918 1050 1102 952 1080 1130 1180 1120 1174 1220 1170 1238 1340 1370 - - - - - - | 107 108 108 125 125 125 132 134 134 160 158 170 177 170 176 181 192 180 197 198 198 198 207 195 212 210 210 210 230 230 230 230 249 246 258 275 275 275 279 286 286 286 313 313 313 336 370 370 446 305 326 350 350 370 384 | 107 108 108 125 125 128 132 134 137 160 158 170 177 172 176 - 192 182 198 198 198 198 207 192 212 210 210 213 234 234 234 234 249 252 256 275 275 275 272 291 291 291 312 312 312 342 375 375 446 - - - - - - |
| 多功能貨車使用之寬底輪胎 |
| 7.50 R 18 MPT 10.5 R 18 MPT 10.5 R 20 MPT 12.5 R 18 MPT 12.5 R 20 MPT 14.5 R 20 MPT 14.5 R 24 MPT | 5.50 9 9 11 11 11 11 | 457 457 508 457 508 508 610 | 885 905 955 990 1040 1095 1195 | 276 276 330 330 362 362 | 208 270 270 325 325 355 355 |

註(＋)： 對角線結構之輪胎係用連接符號替代”R”字母 (例如5.00-8)

(＊)： 輪胎尺寸代號可以加註”C”字母(例如6.00-16C)

5.2.1.2 安裝於一五度深底輪圈且標示尺寸代碼者-徑向層結構者。

| 輪胎尺寸標示 | 量測輪圈 寬度代碼 | 標稱輪圈直徑”d”(公釐) | 輪胎外徑 D (公釐) | 截面寬度 S (公釐) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 R 17.5＊ 7 R 19.5 8 R 17.5＊ 8 R 19.5 8 R 22.5 8.5 R 17.5 9 R 17.5 9 R 19.5 9 R 22.5 9.5 R 17.5 9.5 R 19.5 10 R 17.5 10 R 19.5 10 R 22.5 11 R 22.5 11 R 24.5 12 R 22.5 13 R 22.5 15 R 19.5 15 R 22.5 16.5 R 19.5 16.5 R 22.5 18 R 19.5 18 R 22.5 70 Series 10/70 R 22.5 11/70 R 22.5 12/70 R 22.5 13/70 R 22.5 | 5.25 5.25 6.00 6.00 6.00 6.00 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 7.50 7.50 7.50 8.25 8.25 9.00 9.75 11.75 11.75 13.00 13.00 14.00 14.00 7.50 8.25 9.00 9.75 | 445 495 445 495 572 445 445 495 572 445 495 445 495 572 572 622 572 572 495 572 495 572 495 572 572 572 572 572 | 752 800 784 856 936 802 820 894 970 842 916 858 936 1020 1050 1100 1084 1124 998 1074 1046 1122 1082 1158 928 962 1000 1033 | 185 185 208 208 208 215 230 230 230 240 240 254 254 254 279 279 300 320 387 387 425 425 457 457 254 279 305 330 |

註＊：輪胎尺寸標示可以加註”C”字母(例如7 R 17.5C)

5.2.1.3 使用於輕型商用車輛之輪胎-徑向層及對角線結構者。

| 輪胎尺寸標示＋ | 量測輪圈 寬度代碼 | 標稱輪圈直徑”d”(公釐) | 輪胎外徑 D (公釐) | 截面寬度 S (公釐) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 徑向層 | 對角線結構 | 徑向層 | 對角線結構 |
| 公制標示 |
| 145 R 10C 145 R 12C 145 R 13C 145 R 14C 145 R 15C 155 R 12C 155 R 13C 155 R 14C 165 R 13C 165 R 14C 165 R 15C 175 R 13C 175 R 14C 175 R 16C 185 R 13C 185 R 14C 185 R 15C 185 R 16C 195 R 14C 195 R 15C 195 R 16C 205 R 14C 205 R 15C 205 R 16C 215 R 14C 215 R 15C 215 R 16C 245 R 16C 17 R 15C 17 R 380C 17 R 400C 19 R 400C | 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 5.00 5.00 150mm 150mm | 254 305 330 356 381 305 330 356 330 356 381 330 356 406 330 356 381 406 356 381 406 356 381 406 356 381 406 406 381 381 400 400 | 492 542 566 590 616 550 578 604 596 622 646 608 634 684 624 650 674 700 666 690 716 686 710 736 700 724 750 798 678 678 678 728 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 798 - - - - | 147 147 147 147 147 157 157 157 167 167 167 178 178 178 188 188 188 188 198 198 198 208 208 208 218 218 218 248 178 178 186 200 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 248 - - - - |
| 代碼標示 |
| 5.60 R 12C 6.40 R 13C 6.70 R 13C 6.70 R 14C 6.70 R 15C | 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 | 305 330 330 356 381 | 570 648 660 688 712 | 572 640 662 688 714 | 150 172 180 180 180 | 148 172 180 180 180 |

註＋： 對角線結構之輪胎係用連結符號替代”R”字母(例如145-10C)

5.2.1.4 特殊用途之輪胎-徑向層及對角線結構者。

| 輪胎尺寸標示＋ | 量測輪圈 寬度代碼 | 標稱輪圈直徑”d”(公釐) | 輪胎外徑 D (公釐) | 截面寬度 S (公釐) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代碼標示 |
| 15x4 1/2-8 16x6-8 18x7 18x7-8 21x8-9 21x4 22x4 1/2 23x5 23x9-10 25x6 27x10-12 28x9-15 | 3.25 4.33 4.33 4.33 6.00 2.32 3.11 3.75 6.50 3.75 8.00 7.00 | 203 203 203 203 229 330 330 330 254 330 305 381 | 385 425 462 462 535 565 595 635 595 680 690 707 | 122 152 173 173 200 113 132 155 225 170 255 216 |
| 公制標示 |
| 200-15 250-15 300-15 | 6.50 7.50 8.00 | 381 381 381 | 730 735 840 | 205 250 300 |

註＋：徑向層結構之輪胎係用”R”字母替代連結符號”-” (例如15x4 1/2 R 8)

5.2.1.5 使用於輕型商用車輛之輪胎(LT 輪胎)-徑向層及對角線結構者。

| 輪胎尺寸標示1 | 量測輪圈 寬度代碼 | 標稱輪圈直徑”d”(公釐) | 輪胎外徑 D (公釐) 2 | 截面寬度 S (公釐) 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般 | 雪地 |  |
| 6.00-16LT 6.50-16LT 6.70-16LT 7.00-13LT 7.00-14LT 7.00-15LT 7.00-16LT 7.10-15LT 7.50-15LT 7.50-16LT 8.25-16LT 9.00-16LT G78-15LT H78-15LT L78-15LT L78-16LT 7-14.5LT4 8-14.5LT4 9-14.5LT4 7-17.5LT 8-17.5LT | 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00 5.50 5.50 5.00 6.00 6.00 6.50 6.50 6.00 6.00 6.50 6.50 6.00 6.00 7.00 5.25 5.25 | 406 406 406 330 356 381 406 381 381 406 406 406 381 381 381 406 368 368 368 445 445 | 732 755 722 647 670 752 778 738 782 808 859 890 711 727 749 775 677 707 711 758 788 | 743 767 733 658 681 763 788 749 794 819 869 903 722 739 760 786 769 799 | 173 182 191 187 187 202 202 199 220 220 241 257 212 222 236 236 185 203 241 189 199 |

註：1: 徑向層結構之輪胎係用”R”字母替代連結符號”-”(例如6.00 R 16LT)。

2: 計算Dmax之係數“b”:1.08。

3: 總寬度允許超過此數值最多8%。

4: 輪胎尺寸標示字尾之”LT”得以”MH”替代(例如7-14.5MH)。

5.2.1.6 使用於輕型商用車輛之輪胎(High Flotation Tyre)-徑向層及對角線結構者。

| 輪胎尺寸標示1 | 量測輪圈 寬度代碼 | 標稱輪圈直徑”d”(公釐) | 輪胎外徑 D (公釐) 2 | 截面寬度 S (公釐) 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般 | 雪地 |  |
| 9-15LT 10-15LT 11-15LT 24x7.50-13LT 27x8.50-14LT 28x8.50-15LT 29x9.50-15LT 30x9.50-15LT 31x10.50-15LT 31x11.50-15LT 31x13.50-15LT 31x15.50-15LT 32x11.50-15LT 33x12.50-15LT 35x12.50-15LT 37x12.50-15LT 37x14.50-15LT 8.00-16.5LT 8.75-16.5LT 9.50-16.5LT 10-16.5LT 12-16.5LT 30x9.50-16.5LT 31x10.50-16.5LT 33x12.50-16.5LT 37x12.50-16.5LT 37x14.50-16.5LT 33x9.50 R15LT 35x12.50 R16.5LT 37x12.50 R17LT | 8.00 8.00 8.00 6 7 7 7.5 7.5 8.5 9 11 12 9 10 10 10 12 6.00 6.75 6.75 8.25 9.75 7.50 8.25 9.75 9.75 11.25 7.50 10.00 10.00 | 381 381 381 330 356 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 381 419 432 | 744 773 777 597 674 699 724 750 775 775 775 775 801 826 877 928 928 720 748 776 762 818 750 775 826 928 928 826 877 928 | 755 783 788 604 680 705 731 756 781 781 781 781 807 832 883 934 934 730 759 787 773 831 761 787 838 939 939 832 883 934 | 254 264 279 191 218 218 240 240 268 290 345 390 290 318 318 318 372 203 222 241 264 307 240 266 315 315 365 240 318 318 |

註：1: 徑向層結構之輪胎係用”R”字母替代連結符號”-”(例如24x7.50 R 13LT)。

2: 計算Dmax之係數“b”:1.07。

3: 總寬度允許超過此數值最多7%。

5.2.1.7 安裝於五度深底輪圈或廣幅平底輪圈且標示尺寸代碼者-徑向層及對角線結構者。

| 輪胎尺寸標示1 | 量測輪圈 寬度代碼 | 標稱輪圈直徑”d”(公釐) | 輪胎外徑 D (公釐) 2 一般 | 截面寬度 S (公釐) 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (a) | (b) | 雪地 |  |
| 6.50-20 7.00-15TR 7.00-18 7.00-20 7.50-15TR 7.50-17 7.50-18 7.50-20 8.25-15TR 8.25-20 9.00-15TR 9.00-20 10.00-15TR 10.00-20 10.00-22 11.00-20 11.00-22 11.00-24 11.50-20 12.00-20 12.00-24 14.00-20 14.00-24 | 5 5.5 5.5 5.5 6 6 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 7.5 8 8 8 8 8.5 8.5 10 10 | 508 381 457 508 381 432 457 508 381 508 381 508 381 508 559 508 559 610 508 508 610 508 610 | 878 777 853 904 808 859 884 935 847 974 891 1019 927 1054 1104 1085 1135 1186 1085 1125 1226 1241 1343 | 855 982 904 1031 940 1067 1118 1099 1150 1201 1099 | 893 792 868 919 825 876 901 952 865 992 911 1038 946 1073 1123 1104 1155 1206 1104 1146 1247 1266 1368 | 184 199 199 199 215 215 215 215 236 236 259 259 278 278 278 293 293 293 296 315 315 375 375 |

註：1: 徑向層結構之輪胎係用”R”字母替代連結符號”-”(例如6.50 R 20)。

2: 計算Dmax之係數“b”:1.06。

使用之類別: 一般輪胎: (a)高速胎面(b)荷重胎面。

3: 總寬度允許超過此數值最多6%。

5.2.1.8 使用於特殊用途且標示尺寸代碼者-徑向層及對角線結構者。

| 輪胎尺寸標示 | 量測輪圈 寬度代碼 | 標稱輪圈直徑”d”(公釐) | 輪胎外徑 D (公釐) 1 | 截面寬度 S (公釐) 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (a) | (b) |  |
| 10.00-20ML 11.00-22ML 13.00-24ML 14.00-20ML 14.00-24ML 15-19.5ML 24 R 21 | 7.5 8 9 10 10 11.75 18 | 508 559 610 508 610 495 533 | 1073 1155 1302 1266 1368 1019 1372 | 1099 1182 - | 278 293 340 375 375 389 610 |

註：1: 計算Dmax之係數“b”:1.06。

使用之類別: 特殊輪胎: (a)循跡胎面(b)荷重胎面。

2: 總寬度允許超過此數值最多8%。

5.2.1.9 安裝於一五度深底輪圈且標示尺寸代碼者-徑向層及對角線結構者。

| 輪胎尺寸標示1 | 量測輪圈 寬度代碼 | 標稱輪圈直徑”d”(公釐) | 輪胎外徑 D (公釐) 2 一般 | 截面寬度 S (公釐)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (a) | (b) | 雪地 |  |
| 8-19.5 8-22.5 9-22.5 10-22.5 11-22.5 11-24.5 12-22.5 12-24.5 12.5-22.5 12.5-24.5 14-17.5 15-19.5 15-22.5 16.5-22.5 18-19.5 18-22.5 | 6.00 6.00 6.75 7.50 8.25 8.25 9.00 9.00 9.00 9.00 10.50 11.75 11.75 13.00 14.00 14.00 | 495 572 572 572 572 622 572 622 572 622 445 495 572 572 495 572 | 859 935 974 1019 1054 1104 1085 1135 1085 1135 907 1005 1082 1128 1080 1158 | 982 1031 1067 1118 1099 1150 1099 1150 | 876 952 992 1038 1073 1123 1104 1155 1104 1155 921 1019 1095 1144 1096 1172 | 203 203 229 254 279 279 300 300 302 302 349(-) 389(-) 389(-) 425(-) 457(-) 457(-) |

註：1: 徑向層結構之輪胎係用”R”字母替代連結符號”-”(例如8R19.5)。

2: 計算Dmax之係數“b”:1.05。

使用之類別: 一般輪胎: (a)高速胎面(b)荷重胎面。

3: 總寬度允許超過此數值最多6%。

(-): 總寬度允許超過此數值最多5%。

5.2.2 “標稱輪圈直徑”(數字代號，或數值/單位：公釐)。

5.2.3 ”輪胎構造代號”。

5.3 檢測方法：

5.3.1 負載/耐久性能測試：

5.3.1.1 輪胎準備

5.3.1.1.1 將新輪胎裝置於測試用標準輪圈之上。

5.3.1.1.2 對於測試輪胎時對內胎之要求，可使用新內胎或是內胎、汽門等組合（依需求）。

5.3.1.1.3 將輪胎胎壓充至製造廠指定之標準壓力。

5.3.1.1.4 測試輪胎與輪圈組合後，應先靜置於測試間三小時以上。

5.3.1.1.5 調整胎壓至前述5.3.1.1.3之規格值。

5.3.1.2 測試程序：

5.3.1.2.1 將輪胎及輪圈裝置於測試軸上，並將其施壓置於測試鋼輪之平滑表面上，其鋼輪之直徑為一‧七公尺(正負一％)。

5.3.1.2.2 測試軸上之測試負載重量，依照輪胎載重能力指數值施加以下所述之負載比率進行測試。若該輪胎有單輪與複輪兩種載重能力指數，則以單輪載重能力指數為測試負載基礎。

5.3.1.2.2.1 載重能力指數代號121以下以及速度等級代號超過P之輪胎，其測試程序如下述5.3.1.3。

5.3.1.2.2.2 其他型式之輪胎耐久測試，如下表所示。

| 載重指數代號 | 輪胎速度等級代號 | 測試鋼輪速度 | 對應輪胎載重指數值之 負載百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 徑向層外胎 | 交叉層外胎 | 7小時 | 16小時 | 24小時 |
| 122 | F G J K L M | 100 125 150 175 200 225 | 100 100 125 150 - - | 66％ | 84％ | 101％ |
| 121 | F G J K | 100 125 150 175 | 100 125 150 175 |  |  |  |
|  | L | 200 | 175 | 70％ | 88％ | 106％ |
|  |  |  |  | 4小時 | 6小時 |  |
|  | M N P | 250 275 300 | 200 - | 75％ 75％ 75％ | 97％ 97％ 97％ | 114％ 114％ 114％ |

備註：(1)特殊用途輪胎其測試速度為普通輪胎測試速度之85％。

(2)載重指數代號121以上、速度等級代號N或P、及輪胎規格代碼具有額外標示”LT”之輪胎，其測試程序同上表121以下者。

5.3.1.2.3 測試中輪胎胎壓不可調整，其負載必須保持一定。

5.3.1.2.4 測試期間，測試實驗室室溫必須保持在攝氏二０度與攝氏三０度間，假使輪胎製造廠同意可提高其測試實驗室室溫。

5.3.1.2.5 此耐久測試必須持續不可中斷。

5.3.1.3 對於速度指示代號為Q以上之輪胎，當載重能力指數代號為121以下，或輪胎規格值中有”LT”標示且載重能力指數代號為122以上者，應依照下述測試程序。

5.3.1.3.1 施加輪胎之指示荷重。

5.3.1.3.1.1 當測試鋼輪之直徑為一‧七公尺(正負一％)，其所荷重量為載重能力指數值之九０％。

5.3.1.3.1.2 當測試鋼輪之直徑為二公尺(正負一％)，其所荷重量為載重能力指數值之九二％。

5.3.1.3.2 初期速度測試：初期速度為輪胎速度代號之速度減少二０公里/小時。

5.3.1.3.2.1 須在一０分鐘內從零加速到初期速度。

5.3.1.3.2.2 停留於此速度一０分鐘。

5.3.1.3.3 第二次速度測試：第二次速度為輪胎速度代號之速度減少一０公里/小時。且停留於此速度一０分鐘。

5.3.1.3.4 最終速度測試：最終速度為輪胎速度代號之速度。且停留於此速度三０分鐘。

5.3.1.3.5 測試時間總計一小時。

5.3.1.4 若使用不同於上述5.3.1.2之方法，需被證實具有相同效果。

5.4 檢測標準：

5.4.1 負載/耐久性能測試：

5.4.1.1 每個型式的氣壓輪胎至少需要通過一次負載/耐久性能測試。

5.4.1.2 輪胎在進行過負載/耐久性能測試後，不得有胎面脫落、簾布層脫離、簾布纖維剝離、輪胎爆裂或是簾布纖維斷裂等情形。