四十、側方標識燈

1.	實施時間及適用範圍：

1.1	中華民國九十五年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之新型式側方標識燈及中華民國九十七年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之各型式側方標識燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

1.2	機關、團體、學校或個人進口自行使用之車輛，得免符合本項「側方標識燈」規定。

1.3	申請少量車型安全審驗者，本項測試之發光強度（光度）試驗標準值，容許二○%之偏差值；且若其燈具為LED光源者，亦得免除失效性能測試。

2.	側方標識燈：指在車輛側方觀察時，用以指示車輛存在之燈具。

3.	側方標識燈之適用型式及其範圍認定原則：

3.1	廠牌。

3.2	光學系統特性（配光、光分布角度、燈泡種類、光源模組等），然而燈泡或濾鏡顏色之改變不視為型式之改變。

4.	配光：

4.1	類型SM1側方標識燈於參考軸之光度最小值為四‧○燭光；類型SM2側方標識燈於參考軸之光度最小值為○‧六燭光（如表一、圖一及圖二所示）。

4.2	側方標識燈之垂直照射角度如圖三所示；類型SM1之水平照射角度如圖四，類型SM2之水平照射角度如圖五所示。

4.3	SM1（參考軸外其他角度）及SM2於規定之照射角度範圍內其發光強度最小值為○‧六燭光，最大值為二五燭光。

4.4	若燈具包含一個以上之光源，則在任一光源故障時仍應滿足最小光度之要求，且於所有光源點亮時應不超過最大亮度之要求。

4.5	以串聯方式連接之所有光源應視為單一光源。

4.6	若裝設距地高度小於或等於七五○公釐，則最小垂直角度水平線下一○度可減為五度。

5.	色度座標：側方標識燈發出之光色應為橙（琥珀）色，但若最後端之側方標識燈與尾燈、後輪廓邊界標識燈、後霧燈、煞車燈採組合、複合或光學組成或與反光標誌組成或部份發光面共用者則可為紅色。其發光顏色係利用一色溫為二八五六K，對應國際照明委員會（CIE）標準光源A來測定，其色度座標應符合下列要求。

紅色：

黃色邊界：y 0.335

紫色邊界：y  0.980 – x

橙（琥珀）色：

綠色邊界：y  x - 0.120

紅色邊界：y 0.390

白色邊界：y  0.790-0.670 x

圖一　SM1光度分佈

圖二　SM2光度分佈

圖三　類型SM1與SM2之最小垂直照射角度

圖四　類型SM1最小水平照射角度

圖五　類型SM2最小水平照射角度

表一　側方標識燈光度與照射角度要求

| 側方標識燈種類 | SM1 | SM2 |
| --- | --- | --- |
| 最小光度值 | 於參考軸上 | 4.0 cd | 0.6 cd |
|  | 其他角度區 | 0.6 cd | 0.6 cd |
| 最大光度值（任一點角度） | 25.0 cd | 25.0 cd |
| 照射角度 | 水平 | ±45° | ±30° |
|  | 垂直 | ±10° | ±10° |