四十六、前方碰撞乘員保護

1. 實施時間及適用範圍：

1.1 中華民國九十七年一月一日起，總重量小於二‧五公噸之新型式M1類車輛及中華民國九十九年一月一日起，總重量小於二‧五公噸之各型式M1類車輛，其前方碰撞乘員保護，應符合本項規定。

1.2 除幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者，得免符合本項「前方碰撞乘員保護」規定。

2. 前方碰撞乘員保護之適用型式及其範圍認定原則：

2.1 車種代號相同。

2.2 軸組型態相同。

2.3 廠牌及車輛型式系列相同。

# 3. 受測車輛整備要求：

# 3.1 受測車輛重量應為無負載狀態之重量，且油箱應注滿相當於滿油箱重量之九０（正負一）％的水。

# 3.2 受測車輛上裝設之量測設備重量，使每一輪軸的負載增加應小於或等於五％，其差異應小於或等於二０公斤。

# 3.3 車門關上但不上鎖，變速箱置於空檔。

# 3.4前座椅縱向可調之位置必須使H點在可移動範圍之中間位置或是最接近之固定位置。若高度可獨立調整，高度須在製造商定義之位置。座椅頭枕高度應調整至最高點。除製造廠另有指定，椅背應調整至垂直向後傾斜二五度之角度。若為可調式方向盤，應設定在製造廠所指示的正常位置或在調整範圍之中間點。惟縱向可調之後座椅則調整至最後位置。

3.5 在每個前方外側座椅上各擺置人偶，須使用符合本基準中「安全帶」及「安全帶固定裝置」規定之安全帶及安全帶固定裝置安裝HYBRID Ⅲ(百分之五０成年男性)人偶。

4. 檢測方法：受測車輛應由本身之引擎或其他曳引裝置驅動，以五六（正一，負０）公里/小時之速度垂直於正面固定壁方向撞擊(固定壁係由剛性固體與標準蜂巢鋁組成)，在撞擊瞬間受測車輛應不受任何額外操控或推進裝置的作動影響。撞擊位置應位於受測車輛駕駛側之寬度與固定壁面重疊部分之四０％（正負二０公釐）。

5. 檢測標準：

5.1 碰撞人偶之各部傷害指數/值應符合下列規定：

5.1.1 頭部傷害指數（HPC）應小於或等於一０００(計算之時間區間以小於或等於36毫秒為基礎)，且頭部合成加速度不可超過八０g達三毫秒以上。

5.1.2 頸部傷害基準：

5.1.2.1 頸部傷害指數（NIC）應小於或等於圖一與圖二的值。

超過已知張力的負載持續時間(毫秒)

圖一  頸部張力標準

圖二  頸部剪力標準

5.1.2.2 頸部的Y軸向彎曲力矩應小於或等於五七牛頓米。

5.1.3 胸腔傷害基準：

5.1.3.1 胸腔壓縮指數（ThCC）應小於或等於五０公釐。

5.1.3.2 黏滯指數（V*C）應小於或等於一．０公尺/秒。

5.1.4 大腿骨受力基準（FFC）應小於或等於圖三的值。

圖三  大腿骨受力標準

5.1.5 脛骨傷害指數：

5.1.5.1 脛骨壓縮力指數（TCFC）應小於或等於八千牛頓。

5.1.5.2 各脛骨上端與下端間任一位置之脛骨指數（TI）應小於或等於一．三。

5.1.6 膝關節之錯位移動距離應小於或等於一五公釐。

5.2 任何車門不得於撞擊過程中開啟。

5.3 前方車門門鎖不得於撞擊過程中作動。

5.4 車體撞擊後應符合下列規定：

5.4.1 在不使用工具下應能達到以下要求：

5.4.1.1 每排座位至少有一車門被打開，以容許乘員離開(針對硬式車頂車型)。

5.4.1.2 可以小於或等於六０牛頓的力移出人偶之保護裝置。

5.4.1.3 無需調整座椅可將人偶自車內移出。

5.4.2 方向盤位移的距離，垂直向上方向應小於或等於八０公釐，水平向後方向應小於或等於一００公釐。

5.4.3 燃料洩漏之速度應不超過每分鐘三０公克，若燃料與其他液體混雜不可明顯區分，則以所洩漏液體總量計算。

# Text boxes

超過已知力的負載持續時間(毫秒)

大腿骨軸向受力(千牛頓)

超過已知剪力的負載持續時間(毫秒)

Force/AFT頸部剪力(千牛頓)

軸向拉伸頸部力(千牛頓)