小型車車種與車身式樣判定原則

- 小型車輛區分之種類如下：

小客車、小貨車、小客貨兩用車、代用小客車、小型特種車、輕型拖車。

- 小型汽車之車輛種類及車身式樣區分原則：車輛種類優先判定，再判定車身式樣。

- 小客車車身式樣種類：轎式、敞蓬轎式、旅行式、廂式。

(1)轎式：

        - 車身為封閉式，兩邊車窗可有或無中柱。

        - 車頂為固定之硬式車頂；或車頂之某一部份可開啟。

        - 車門為２或４扇。

(2)敞蓬轎式：

        - 車身為封閉式，兩邊車窗可有或無中柱。

        - 車頂為非固定之硬式或軟式車頂；或車頂之某一部份可開啟。

        - 車門為２或４扇。

        - 具有敞蓬功能者或無車頂者。

(3)旅行式：

        - 車身為封閉式。

        - 車頂為固定之硬式車頂；或車頂之某一部份可開啟。

        - 車門為２、３或４扇，且後方另有１扇門。

        - 座位數為某排或某幾排座位可為前摺式椅背或可拆卸式，以作為載貨平台。

(4)廂式：

        - 車身為封閉式。

        - 車頂為固定之硬式車項；或車頂之某一部份可開啟或能夠升高。

        - 車門為２、３或４扇，且後方另有１扇門。

        - 座位數為後座可為前摺式椅背或可拆卸式，以作為載貨平台。

        - 且完成車在空車狀態下，駕駛座的Ｒ點應在車子的支撐平面上方至少 750mm處。

註：依CNS 9590 D 1037 規定Ｒ點指「乘坐參考點」，係由汽車製造廠提供且指定的點，該點設定每個座位最後端之正常位置：該點可設定相關於車輛結構的座標，且可模擬人體軀幹與大腿骨樞軸中心之位置（即Ｈ點）。

當特定位置有疑義時，假定Ｈ點之座標位於一個長寬各30mm，20mm之長方形內，且長方形之對角線交會於Ｒ點，則檢查上述兩點間之關係將可得到滿意之結果。

- 小客車兩用車車身式樣種類：

(1)小客貨兩用車為客車之延伸以載客為主，載貨為輔。

(2)小客貨兩用車之車身式樣僅有旅行式與廂式，其車身式樣的判別同上。

註：客貨兩用車應由客車延伸，不得由貨車延伸。

- 小貨車車身式樣種類：

比照目前實行之大貨車車身式樣：框式、廂式、平板式、槽體式、罐槽體式、常壓罐槽體式、高壓罐槽體式、柵式、傾卸框式、攪拌式、蓬式、雙層式----等。

- 代用小客車車身式樣種類：

代用小客車應為廂式貨車之延伸，其車身式樣僅有廂式。

- 小型特種車車身式樣種類：

比照目前實行之大型特種車車身式樣。

- 輕型拖車車身式樣種類：

廂式、平板式、拖架......。